Montasje- og bruksveiledning Nr. 30012007-1

DEKKPLATER type DP

Anvendelsesområde:

IBrukes som avdekking over sikringsskinner type S1 eller S2 i NEBBSKAPET ( A til K) eller i 
            Tette skap IP54 type TS ( str 1 til 4)

 	Beregning av termisk belastning i skapet kan utføres i.h.t EN60890 basert på bestykning.

Dekkplaten møter kravet om avdekking i.h.t IP2XC i tavlenormen
 
Montasje 
Dekkplaten festes med skrue oppe / nede etter at montasje er utført

Følgende gjelder for innfesting av hhv S1 / S2 skinner i skapets sideskinner:

Skap A – B – C – E – F – K – TS1 – TS3 – TS4 : 
                                         Øverste skinne plasseres i 5’te spor ovenifra, 
                                         påfølgende skinner plasseres på hvert 5’te spor

Skap størrelse D og TS2: 
                                         Øverste skinne plasseres i 4’de spor ovenifra
                                         påfølgende skinner plasseres på hvert 5’te spor

Dørlås

Ved eventuell venstrehengsling av skap type K  må dekkplaten snus ”opp – ned” grunnet 
 åpning for låse-slåen. 
            
Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.

# Text boxes

Stansefabrikken Fredrikstad AS	
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01
E-post: fredrikstad@stansefabrikken.no