Montasje- og bruksveiledning Nr. 22012007-1

”NEBBSKAPET” type A, B og C tomme

Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, montasje påvegg eller innfelt. Omgivelsestemp. –5 til  + 40 gr C.
 	Beregning av termisk belastning i skapet kan utføres i.h.t EN60890 basert på bestykning.

Kan anvendes som montasjeskap eller som sikringsskap for instruert- eller sakkyndig betjening. Kan bestykkes med målerbrett og / eller sikringsskinner S1 samt ASD deksler

For skap type C kan dekkplate DP1 (for 3 stk S1 skinner) anvendes som alternativ til ASD deksler
 
Veggmontasje 
Skapene  har festehull som utslagsåpninger i bakvegg og sidevegger

Dørlås

Ved eventuell venstrehengsling av skapet må ”låsebrakett” flyttes til høyre side og festes i
            preboret hull.
           
 	Jording

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.

Tiltrekkingsmomenter skruer:

Jordingsskinne: M5 skruee ( sadel + 4 pkt’er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt’er): 2,0 Nm

Kabelinnføringer

Skapet leveres med følgende kabelinnføringer ( samme i topp og bunn):

17 stk Ø 16, 3 stk Ø 20, 1 stk Ø25, 1 stk Ø32, 2 stk Ø 40/50

Åpninger 40 / 50 m m er utslagsåpninger, øvrige åpninger er dekket med aluminiumstape. 
Al-tapen hulles med skarp kniv på de steder som skal brukes ( Må IKKE slås ut!)

De store utslagsåpningene på 50 mm slås ut fra utsiden når 50 mm åpning er ønsket,
Dersom ytterringen skal sitte igjen ( kun 40 mm åpning) slås fra innsiden av skapet.

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.

# Text boxes

Stansefabrikken Fredrikstad AS	
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01
E-post: fredrikstad@stansefabrikken.no

Revisjon 26.juni 2007